## Slide 1: 数据驱动的声场预报
基于物理信息网络的声场智能预报研究
报告人：徐亮，张海刚*

## Slide 2
0. 序言：数据驱动声场预报的研究方向分类
物理机制：比如，我们需要声压和空间位置、密度、介质声速之间的映射关系，这指的是非齐次Helmholtz方程。如果继续增加要素，对于额外要素方程不能准确描述这些量之间的关系。
类别 | 物理机制
正演 | 未知
正演 | 已知
反演 | 已知
应用分类 | 数据需求
提取物理规律 | 实验数据
声场函数化 | 仿真数据
无先验知识反演 | 仿真+数据

## Slide 3
1.1 神经网络是函数近似，不是预测
物理信息神经网络：一个求解非线性偏微分方程和其逆问题的神经网络框架
[1] Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. M Raissi, P Perdikaris, GE Karniadakis Journal of Computational Physics 378, 686-707
数据+神经网络
数据+神经网络+物理规律
Notes: 纯粹的数据驱动方法具有"单纯"性。这里存在一个问题，像这样使用纯数据驱动的方法会有很大的弊端。上面的动画中采用未知物理过程的实际值（灰线）。
你可以看到，虽然神经网络在实验数据附近准确地模拟了物理过程，但它未能从这个训练数据中概括出来。由于只依赖数据，人们可以说它还没有真正 "理解 "这个科学问题。

## Slide 4
1.2 自动差分方法: AutomaticDifferentiation
正向
反向
Notes: 纯粹的数据驱动方法具有"单纯"性。这里存在一个问题，像这样使用纯数据驱动的方法会有很大的弊端。上面的动画中采用未知物理过程的实际值（灰线）。
你可以看到，虽然神经网络在实验数据附近准确地模拟了物理过程，但它未能从这个训练数据中概括出来。由于只依赖数据，人们可以说它还没有真正 "理解 "这个科学问题。

## Slide 5
1.3 物理信息神经网络设置了共享参数的两个网络
损失函数Loss：

## Slide 6
物理信息神经网络
数据
物理
声源位于原点，对于非声源点处声场满足非齐次Helmholtz方程。
NN
PDE
=

## Slide 7
声压传播损失的精确解和网络预测结果, 单位dB
y=5处声压传播损失逐点误差比较
声压实部
声压虚部
采用同一个网络训练声压实部和声压虚部

## Slide 8
声压实部的精确解和网络预测结果
y=5m复数声压的精确解和网络预测结果

## Slide 9
声压虚部的精确解和网络预测结果
复数声压预测与理论值之间的逐点误差：(a)实数部分;(b)虚数部分。误差在1e-3量级,在近声源点由于声源奇异性误差较高，局部点精度可以达到1e-6。

## Slide 10
2.1 提取物理规律
控制方程：
数据输入步骤：
采样N个数据点，获得采样序号idx
r[idx], z[idx], pr[idx], z[idx]

## Slide 11
2.2 声场计算函数化
目的：提高三维声场计算速度，计算速度提高3个量级

## Slide 12
例：基于抛物方程方法的数据集生成
RAM程序包自带算例，仅进行了上面处理。
密度恒定，衰减系数0。
分为两个数据集：
声压实数部分：Real-Pre
声压虚数部分：Image-Pre
对于距离R、深度Z、声速C的三维变量数据集如上图所示。
数据集是一个（R，Z，C）和复数声压值的映射关系。

## Slide 13
初始声压和声速
构建算子X
0
dr
2*dr
n*dr
预报声压
vPINNs：variational PINNs
cPINNs：conservative PINNs
pPINNs：parareal PINNs
fPINNs：fractional PINNs
sPINNs：stochastic PINNs
LePINNs：Levy process PINNs
nPINNs：NonLocal PINNs...

## Slide 14
精确解和网络预报结果比较：（a）采用RAM作为数据来源;（b）结合分裂步进和PINNs的网络预报结果
100m深度声压传播损失比较
声速剖面

## Slide 15
不同深度声压传播损失结果比较

## Slide 16
对区域海洋环境，某些环境参数对声场的影响是固定的，比如海底以下介质的声速剖面、孔隙率等基本是不变的但是很难测量。如果仅对波导内物理机制进行学习，从实验结果出发包含这些机理可以克服环境采样的困难，把环境影响包含在方程中。
对于不同频率，传统计算声场方法需要考虑不同理论的适用环境。这里可以通过训练得到一个包含所有模型的模型。实现声场预报的函数化特别是三维声场预报的函数化。
存在实验测量数据到环境参数的逆问题。声源位置、环境参数实际是方程的一部分，可以通过训练方程的系数的方法得到环境参数。

## Slide 17
2.3 无先验知识参数反演
r
z
Zs
Zr
r
z
复数声压：P(r, z)
声速分布：
C(r, z)
声压网络
声速网络
（数据匹配）
+
（边界条件）
（Helmholtz方程）

## Slide 18
物理信息神经网络参考文献：
解连续时间PDEs，建立了框架：BSDE、PINN、HPM，研究趋向高维和力学
[1] Weinan E, Han J, Jentzen A. Deep learning-based numerical methods for high-dimensional parabolic partial differential equations and backward stochastic differential equations[J]. Communications in Mathematics and Statistics, 2017, 5(4): 349-380.
[2] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707.
解抛物型PDE，采用框架：NNPDE、ADCME，研究趋向流体动力学问题
[3] Cai Z, Chen J, Liu M, et al. Deep least-squares methods: An unsupervised learning-based numerical method for solving elliptic PDEs[J]. Journal of Computational Physics, 2020, 420: 109707.
[4] Xu K, Darve E. Physics constrained learning for data-driven inverse modeling from sparse observations[J]. arXiv preprint arXiv:2002.10521, 2020.